# AIDE MEMOIRE UTILISATION AVION

### TYPE AVION : DR 400/160 F-GNND

#### TYPE D’UTILISATION

- Autorisé en vol VFR et de nuit dans la limite de l’équipement obligatoire pour le vol envisagé.

- Conditions givrantes interdites

- Catégorie d’utilisation « N »

#### LIMITATIONS

- Masse maxi au décollage			1 050 kg

- Masse maxi à l’atterrissage		1 045 kg

- Masse maxi en soute			  40 kg

- Facteur de charge :		Lisse : + 3,8/-1.9		Volets sortis : + 2

- Moteur :		Type : LYCOMING O320-02A		Puissance : 160 hp à 2 700 t/m

- Carburant :		Type : 100LL		Utilisable principal : 109 litres

Utilisable supplémentaire : 50 litres		Utilisable  ailes : 80 litres

Inutilisable : 1 litre

- VNE vitesse à ne jamais dépasser				166 kt

- VNO vitesse maxi en croisière				140 kt

- VA    vitesse de manœuvre				116 kt

- VFE vitesse maxi volets sortis				  92 kt

- VS1 vitesse de décrochage volets 0°			  55 kt

- VSO vitesse de décrochage volets 2ème cran		  50 kt

(les vitesses de décrochage sont à la masse de 1 050 kg)

- Vent de travers	22 kt

# QUANTITES CARBURANT

## Roulage :	5 litres				Réserve de route : 5% délestage

Procédure : 10 min				Réserve finale : 30 min (33 l/h)

# UTILISATION NORMALE

Décollage :

- Volets 1er cran		Puissance : 160 hp		IAS : 60 kt		T : + 8

Montée :

- Standard		IAS : 78 kt		T : + 8

- Vz max		IAS : 70 kt		T : + 10

- Pente max		IAS : 65 kt		T : + 12

Croisière :

- Puissance 65%		TAS moyenne :  110 kt	Ch : 33 l/h

- Puissance 75%		TAS moyenne : 117 kt		Ch : 35 l/h

Descente :

- IAS : VNO		Vz : - 500 ft/min		Puissance : 65%

##### Vitesses d’utilisation standardisées

- Attente/évolution lisse : 81 kt	Attente/évolution volets 1er cran : 81 kt

- Approche finale volets 1er cran : 81 kt	Approche finale volets 2ème cran : 65 kt

- Distance de décollage :	590 m	(passage des 15m)	à la masse de 1 050 kg

Température de 15°C	vent nul	à 0 ft

- Distance d’atterrissage :	545 m	(passage des 15m)	à la masse de 1 045 kg

Température de 15°C	vent nul	à 0 ft